## Slide 1: بهداشت پرتوها

## Slide 2: ساختمان اتم
هر اتم دارای قسمت های ذیل است:
الف) هسته
ب) الکترون ها

## Slide 3
عدد جرمی: به مجموع تعداد پروتون ها و نوترون های یک اتم، عدد جرمی گویند و با علامتA نشان داده می شود.
عدد اتمی: تعداد پروتون ها در یک اتم، عدد اتمی نام دارد که با علامتZ نمایش داده می شود.
ایزوتوپ ها: به اتمهایی که دارای عدد اتمی مساوی ولی عدد جرمی متفاوت هستند، اطلاق می شود.

## Slide 4
نیمه عمر فیزیکی: تعداد اتم های یک ماده با گذشت زمان کاهش می یابد و مدت زمانی که طول می کشد، تا نیمی از هسته های آن تجزیه شده یا اکتیویته آن به نصف کاهش یابد را، نیمه عمر فیزیکی گویند.
نیمه عمر بیو لوژیکی: مدت زمانی که طول می کشد تا نیمی از اتم های یک عنصر (چه رادیو اکتیو و چه غیر رادیو اکتیو) که به نحوی وارد بدن شده است، از آن خارج شود را نیمه عمر بیولوژیکی گویند
منابع مواجهه انسان با پرتوها

## Slide 5: منابع مواجهه انسان با پرتوها
منابع طبیعی:
  پرتوهای کیهانی
  پرتوهای زمینی
  پرتوهای جوی
  پرتوهای درونی
پرتوهای انسان ساخته (مصنوعی):
  پرتوهای مجهول(X)
  ریزش (باران)پرتوزا
  منابع متفرقه

## Slide 6: واحدهای اندازه‌گیری انرژی پرتوهای یونساز
واحد اکسپوژر
رنتگن: مقداری از پرتو ایکس یا گاما است، که می تواند در یک سانتی متر مکعب هوای خشک در شرایط استاندارد (صفر درجه حرارت و 76سانتی متر جیوه) معادل یک واحد الکترواستاتیک (106×2/083) جفت یون ایجاد کند.

## Slide 7
واحد رادیو اکتیویته
کوری (ci): فعالیت چشمه ای است که در یک ثانیه 3.7×1010 تجزیه داشته باشد.
بکرل (Bq): امروزه به جای کوری استفاده می شود و آن عبارت است از واحد رادیو اکتیویته ای که در هر ثانیه معادل یک تجزیه داشته باشد.

## Slide 8
واحد دز جذب شده
راد: سابقا از واحد راد که معادل 100 ارگ انرژی در یک گرم ماده است، استفاده می شد. در سیستم SI به جای آن از واحد گری که معادل جذب یک ژول بر کیلو گرم است، استفاده می شود.
100راد=یک گری

## Slide 9
واحد دز معادل
سیورت: برای نمایش دادن دز جذب شده در بدن انسان بکار می‌رود. دز معادل در سیستم SI سیورت است، که بجای واحد قدیمی Rem استفاده می شود.
1SV=100Rem
SV=Gy.Qf.DF
SV=دز معادل
Gy=دز جذب شده
QF =فاکتور کیفی
DF=فاکتور توزیع پرتو

## Slide 10: اثرات بیولوژیکی پرتوهای یونساز
این تأثیرات به عوامل زیادی بستگی دارند مثل شدت تابش، مدت زمان تابش، بافت مورد نظر، تابش مداوم یا منقطع، تابش حاد یا مزمن و نیمه عمر تابش.
اثرهای زیست شناختی (ضایعات) تابش پرتوها را می توان به دو گروه تقسیم کرد:
اثرات تنی (جسمی – بدنی somatic)
اثرات ژنتیکی

## Slide 11
اثرات بیولوژیکی پرتوها دارای دو نوع علایم می باشند:
1- حاد
2- مزمن
عوارض حاد تشعشعات: تب، عفونت، حساسیت های غیر عادی، ریزش مو، خونریزی، اسهال که در صورت معالجه در آخر هفته ششم به تدریج بیمار رو به بهبودی می رود.

## Slide 12
عوارض مزمن تشعشعات:
1- آسیب از نظر باروری
2- ایجاد آب مروارید (cataract) در انسان
3- ضایعات پوستی
4- اثر بر دستگاه تنفسی
5- اثر بر استخوانها
6- اثر بر سیستم عصبی
7- اثر پرتوها بر جنین

## Slide 13
مقدار پرتوی دریافتی از محیط نزدیک به 0/1 راد در سال برآورد می شود. پرتوهای مجاز دریافت شده از منابع انسان ساز هم نباید از 5 راد در سال بیشتر شود.
در پرتوگیری خارجی بطور کلی باید به سه عامل توجه کرد:
1.مدت زمان در معرض تابش
2.فاصله از منبع تابش (نسبت عکس با مجذور فاصله)
3.وجود مانع یا حائل

## Slide 14
حساسیت کودکان و جنین به پرتو های یونساز 10 برابر بالغین می باشد، لذا افراد زیر 18 سال و زنان باردار هرگز نباید به اندازه افراد بالغ وعادی در معرض پرتو قرار گیرند.
از بکارگیری کسانی که دچار اختلالات متابولیکی، بیماری های پوستی، بیماری های دستگاه خونساز و امراض عفونی هستند، در این محیطها جداً خودداری شود.
به پرتوکاران باید آموزش های لازم در مورد بهداشت پرتوهای یونساز داده شود.